## Slide 1
2024년 지능화 파일럿 프로젝트
프로젝트 계획서
2024. 09. 30.
Project
YOLOv10을 이용한 PCB 솔더 크림 도포 검출 모델 Detection of Solder Cream Application on PCB Using YOLOv10
김혜영(2024254025)

## Slide 2
2024년 지능화 파일럿 프로젝트
프로젝트 계획서
연구 배경
연구 목표
실험 장치 및 데이터셋
연구 방법
연구 결과 및 토의
향후 추진 일정
Contents

## Slide 3
연구 배경
배경 및 필요성
1.
SMT 공정에서 AOI를 통과해 불량으로 판정 받은 제품에 대해 최종 육안검사 수행을 지원하기 위함
AOI 장비를 통과하기 이전에 PCB 기판에 Mask를 덮어 Soldering하는 작업 진행 이 때, 납땜 부위에 솔더 크림(Solder Cream)이 잘 도포되었는지 판별하고자 함
문제 정의
2.
솔더 크림의 도포 유무 판별
비슷한 모양, 크기를 가진 납땜 부위를 개별 클래스로 분류
3

## Slide 4
연구 목표
연구 목표
1.
기대 효과
2.
4
YOLOv8, YOLOv10 모델을 이용하여 PCB 납땜 부위의 솔더 크림 도포 유무 판별
PCB 제조 과정의 품질 향상 및 결함 발생률 감소를 도모
기존의 육안검사를 대체하여 자동화함으로써 생산 비용 절감 사람보다 빠른 속도로 검사 진행하여 제조공정 효율성 높일 수 있음
육안검사의 경우 검사원의 재량에 따라 정확도의 차이가 발생할 수 있는 반면, AI 기반의 자동 검사 시스템은 균일한 품질을 확보할 수 있음 (초급 검사자의 단점 보완)

## Slide 5
실험 장치 (or 시스템 구성)
2.
대상 제품 (or 재료)
1.
실험 장치
5
YOLOv10 모델을 적용할 Bare PCB
USB 카메라를 이용해 촬영한 촬영 이미지 활용 카메라 모델명: Arducam B029001, 촬영 해상도: 4656 x 3496
검증 데이터는 전자 현미경으로 촬영한 사진 (수집 예정)

## Slide 6
데이터셋
1.
데이터셋
6
솔더 크림이 도포되지 않은 Bare PCB 납땜 부위를 모두 불량 데이터셋으로 정의 후 학습 솔더 크림이 도포된다면 색상(회색)과 높이의 차이를 보임
한 장의 사진에서 총 770개의 납땜 부위 레이블링
이미지 크기: 920 x 2645
총 907장의 PCB 사진에서 한 면만 사용 유사한 모양을 동일한 Class로 분류
train : val = 8 : 2
With Label
Class_2 320,000
Class_3 340,000
Class_4 30,000
Class_1 80,000
[솔더 크림이 도포된 PCB 사진]
[솔더 크림이 미도포 된 Bare PCB 사진]

## Slide 7
모델의 학습
1.
연구 방법
컴퓨터 사양 (H/W)
  CPU : Intel(R) Xeon(R) W-2223 CPU @ 3.60 GHz
  RAM : 128GB
  GPU : NVIDIA GeForce RTX 3080
AI Framework (S/W) : YOLOv8, jupyter notebook (YOLOv10)
YOLOv10 default 설정 사용 AI Framework (S/W) : YOLOv8, jupyter notebook (YOLOv10)
  model = yolo10s
  Imgsz = 640
  batch size = 16
  epoch = 10
  learning rate = 0.01
7

## Slide 8
연구 결과 및 토의
8
모델의 분류 성능
1.
학습시간: epoch당 약 30초
클래스별 성능: mAP@50 기준 Class1 : Class2 : Class3 : Class4 = 42.6 : 0% : 42.5% : 40.0%
특정 클래스에서 성능평가가 불가능하거나 전체적으로 검출 성능 미비
YOLO 권장하는 학습 이미지 크기 640x640 픽셀이므로 900x2500 이미지 사이즈 조정 필요

## Slide 9
모델의 학습 곡선
2.
연구 결과 및 토의
9
Precision (정밀도): 41.3%
Recall (재현율): 7.9%
mAP@50: 25.1%
mAP@50-95: 8.0%

## Slide 10
예비 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
계획서 발표 |  |  |  | 중간 발표(서론~실험결과) |  |  |  |  | 최종 발표(논문 및 발표자료 완성) |  |  |  |  |  | 
향후 추진 일정
향후 추진 일정
2.
추진 현황
1.
주요 추진 내용
수업 진행 내용
주제 선정 및 제목 결정
관련 연구 및 기술 조사
연구(or 개발) 방법론 확정
초기 실험(or 프로토타입 개발)
실험(or 개발) 검증 및 완료
발표자료 및 논문 작성
학위청구 논문심사 일정(예정): 2025.06
이미지 사이즈에 비해 납땜 부위 영역의 크기가 매우 작아 특정 클래스에서 성능평가가 불가능하거나 전체적으로 검출 성능 미비
PCB 기판 전체를 여러 구역으로 분리 후 레이블링 하여 데이터셋 재구축 예정
충분한 학습 데이터셋 확보 후 Epoch 수를 늘려 학습 진행 예정
10

## Slide 11
감사합니다
2024년 지능화 파일럿 프로젝트
프로젝트 계획서